###### ÚZEMNÍ PLÁN

##### BEZDĚKOV

Obec:		               Bezděkov

Pořizovatel :                Městský úřad Rokycany

odbor stavební

Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Projektant:		    Ing.arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT,

ateliér urbanismu, architektury a ekologie

Pod vrchem 16, 312 00  Plzeň

Zakázkové číslo:	    17 8114 170

Datum zpracování:	    únor 2014

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
opatření obecné povahy -

-ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD)

| Název ÚPD | Územní plán Bezděkov |
| --- | --- |
| Orgán, který ÚPD vydal | Zastupitelstvo obce Bezděkov |
| Datum nabytí účinnosti |  |
| Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka | …....................................................... Ing.Oldřich Dienstbier vedoucí OS MěÚ Rokycany |

Projektový tým :

Hlavní projektant :                                                     Ing.arch. Petr Leitl

-autorizovaný architekt

zapsán u ČKA pod číslem                      01040

Zodpovědní projektanti :

-  celková koncepce, teplo                                        Ing.arch.Petr Leitl

-  doprava                                                                 Ing.Karel Nedvěd

-  vodní hospodářství                                                Ing. Václav Chvátal

-  plyn                                                                        Ing. Pavel Korecký

- elektro, spoje                                                          Ing. Petr Leitl

- územní systém ekologické stability                        RNDr Ing. Miroslav Hájek

-autorizovaný projektant ÚSES

zapsán u ČKA pod číslem 03204

- předpokládaný zábor půdního fondu                     Milan Doležal

- digitální zpracování                                               Geodetické služby Plzeň

Obsah  dokumentace  Územního plánu Bezděkov (dále též „ÚP“) :

A.    Textová (výroková) část ÚP

1.  Vymezení zastavěného území                                                                             5

2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot             5

3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch a systému

sídelní zeleně                                                                                                       6

4.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování                9

5.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek   pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“), prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně                                               11

6.   Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  a podmínek prostorového  uspořádání, včetně základních podmínek ochrany  krajinného rázu                                                                                                 12

7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a  veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (§170 stavebního zákona)  21

8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb  pro které lze uplatnit předkupní právo (§101 stavebního zákona)                                                                                 22

9.   Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona       23

10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření                                                      23

11.  Údaje o počtu listů výrokové části ÚP a počtu výkresů k ní přiložené grafické   části ÚP                                                                                                             23

#### B.         Grafická část územního plánu

1.   Základní členění území                                                                            1: 5000

2.   Hlavní výkres – urbanistická koncepce a dopravní infrastruktura            1: 5000

3.   Hlavní výkres – technická infrastruktura                                                   1: 5000

4.  Veřejně prospěšné stavby a opatření                                                        1: 5000

C.  Textová část odůvodnění ÚP :

1.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení                                                            24

2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch                                                                          35

3.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa                                           36

4.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území   42

5. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst.1 stavebního zákona) s odůvodněním jejich vymezení                                                                                                           42

6.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání a souladu s pokyny  k úpravám návrhu ÚP                                                                                                                     43

7.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků  vyhodnocení vlivů na životní prostředí                                                                                           44

8.   Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona                   44

9.   Sdělení jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 stavebního zákona   zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly                                                                                             45

10.  Postup při pořízení ÚP                                                                                      45

11. Odůvodnění ÚP zpracované pořizovatelem                                                      46

#### D.     Grafická část odůvodnění ÚP :

5.    Koordinační výkres                                                                              1: 5 000

6.    Širší vztahy                                                                                          1: 100 000

7.    Předpokládané zábory půdního fondu                                                 1:  5000

Územní plán Bezděkov

Zastupitelstvo obce Bezděkov, příslušné podle §6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“) za použití  §43 odst.4  stavebního zákona, §171 a následujících zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Územní plán Bezděkov (dále též „ÚP“)

- Textová  (výroková) část ÚP

1.      Vymezení zastavěného území

Zastavěné území v řešeném území ÚP = obce Bezděkov bylo vymezeno k 10/2010. Zastavěné území je vymezeno ve výkresu č.1 – Základní členění území v měřítku 1:5 000 a  dále ve výkresech č.2 – 4,5 a 7.

- Základní  koncepce rozvoje  území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V návrhu ÚP jsou vytvořeny podmínky pro ochranu a rozvoj  přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce Bezděkov, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Hlavní zásadou celkové koncepce rozvoje území obce je vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Hlavním cílem rozvoje je stabilizace obyvatelstva v obci, s dobrým obytným a rekreačním potenciálem.

Hlavními cíli ochrany a rozvoje hodnot řešeného území jsou :

a)  urbanistické a architektonické hodnoty

- charakter prostředí venkovského sídla s centrální návsí

-    začlenění zástavby do krajiny

- převládající drobné měřítko a rozmanitost zástavby

- převládající výšková hladina zástavby (1-2 nadzemní podlaží)

b)  přírodní hodnoty

- krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel

- nezastavěné území a nezastavitelné pozemky

- sídelní zeleň

- mimolesní zeleň ve vymezených smíšených plochách nezastavěného území, podél vodních toků, komunikací a cyklistických stezek (pásy zeleně, aleje a stromořadí)

c)  územní systém ekologické stability

- dva vymezené lokální systémy ekologické stability, které probíhají jen omezeně podél jižní a severní hranice řešeného území a doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií do požadované základní prostorové skladby ve vazbách na sousední katastrální území

d)   zemědělský půdní fond

-     hospodárné využívání zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch

e)   vodní hospodářství

- vodní zdroje

- vodní plochy

- vodní toky

f)   veřejná infrastruktura

- dopravní a technická infrastruktura

- veřejná prostranství

- občanské vybavení

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně

Návrh urbanistické koncepce

Urbanistická koncepce se opírá především o potřeby a požadavky na rozvoj obce, stávající způsob využití ploch, hlavní dopravní kostru krajských silnic II. a III. třídy a navrhuje rozvoj  v plochách bydlení v rodinných domech, pozemků staveb pro rodinnou rekreaci, tělovýchovných a sportovních zařízení občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšených venkovských obytných ploch, drobné a řemeslné výroby, dopravní silniční a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou především navrženy tak, aby scelovaly zastavěná území, nevytvářely dopravní problémy v obsluze území, hygienické problémy a problémy v obhospodařování zemědělského půdního fondu a respektovaly navržený územní systém ekologické stability ( dále též „ÚSES“).

Mezi navrženým silničním obchvatem a obcí je na zbytkové části území, ne zcela vhodné pro zemědělské obhospodařování, navržena rezervní plocha pro bydlení a to na části navržených smíšených ploch nezastavěného území.

Nová výstavba bude řešena v souladu s charakterem prostředí venkovského sídla s centrální návsí a situována  tak, aby nevytvářela nežádoucí dominanty a aby byla vhodně začleněna do krajiny. Je důležité zachovat drobné měřítko a  rozmanitost zástavby, nepřekročení stávající hladiny zástavby (1-2 podlaží) a dodržení vzhledového a hmotového charakteru  venkovské zástavby s použitím sedlových a valbových střech.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití :

Z1,Z2,Z3,Z5,Z8,Z9,Z13 – zastavitelné plochy

- využití ploch : bydlení – B

specifické podmínky :

- bydlení v rodinných domech

- respektovat trasy navržených obslužných komunikací  v rámci navržených veřejných prostranství PV

- realizace nové transformační stanice TSA

Z6,Z7 – zastavitelné plochy

- využití ploch : bydlení – B

specifické podmínky :

- bydlení v rodinných domech

- respektovat trasy navržených obslužných komunikací  v rámci navržených veřejných prostranství PV

Z4 –  zastavitelná  plocha

- využití plochy : bydlení – B

specifické podmínky :

- bydlení v rodinných domech

- obsluha ze stávající účelové komunikace v k.ú. Přívětice

- realizace nové transformační stanice TSA

Z11,12 – zastavitelné plochy

- využití ploch : technická infrastruktura - TI

specifické podmínky :

- čistírny odpadních vod

- obsluha Z11 z obslužné komunikace v rámci navrženého veřejného prostranství PV

Z10 – zastavitelná plocha

- využití plochy : výroba a skladování - VD

specifické podmínky :

- drobná a řemeslná výroba

- respektovat trasu navržené obslužné komunikace v rámci navrženého veřejného prostranství PV

- obsluha možná rovněž ze stávající silnice II/232 v rámci stávajícího veřejného prostranství PV

- po zrealizování silničního obchvatu obce Bezděkov se předpokládá převedení průtahu silnice II.tř. do III.tř.

- respektovat koridor stávající a navržené technické infrastruktury (slaboproud, voda, kanalizace splašková a dešťová)

Z14 – zastavitelná plocha

- využití plochy :  rekreace - RI

specifické podmínky :

- plochy pozemků staveb pro rodinnou rekreaci

- obsluha z navržené místní komunikace v rámci navrženého veřejného prostranství PV

Z15 – zastavitelná plocha

-    využití plochy : smíšená obytná plocha - SV

specifické podmínky :

- venkovské bydlení v rodinném domě pro sousední stabilizovanou plochu SV

- obsluha ze sousední stabilizované plochy SV, potažmo ze stávajícího veřejného prostranství PV

Z16 – zastavitelná plocha

- využití plochy : občanské vybavení - OS

specifické podmínky :

- tělovýchovné a sportovní zařízení (hřiště)

- obsluha z navržené místní komunikace v rámci navrženého veřejného prostranství PV

- realizace nové transformační stanice TSA

Návrh systému sídelní zeleně

Sídelní zeleň je samostatně vymezena  v plochách zeleně Z pouze u dvou navržených místních komunikací. Veřejná a soukromá zeleň je součástí ostatních  ploch s rozdílným způsobem využití. Soukromá a vyhrazená zeleň se ve skutečnosti bude uplatňovat jako procentuální podíl ze stabilizovaných ploch a z ploch změn B, RI, SV, OV, OS, TI, VD, PV, DS, a DZ minimálně dle intenzity využití pozemků.

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

-   hlavní silniční kostru v území budou nadále tvořit silnice krajské sítě II. a III. třídy č. II/232 a III/2329.

- na krajské silnice i místní komunikace budou navazovat účelové komunikace

- po východním okraji obce Bezděkov ve směru jih - sever je vymezena trasa obchvatu obce, který je pokračováním západního obchvatu obce Březina navazujícího na 1. etapu přeložky silnice II/232 – Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, křížení obchvatu a účelových komunikací je uvažováno mimoúrovňové.

Technická infrastruktura

Šířka navrhovaných koridorů technické infrastruktury je stanovena v rozsahu budoucích ochranných pásem.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU:

Pro další rozvoj obce je  navrženo a projednáno vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu s přiváděcím vodovodním řadem od vodojemu Přívětice (z východu). Obec se mimo to pokusí hydrogeologickým průzkumem nalézt vlastní vodní zdroj pro veřejný vodovod na území katastru obce. Lokalizace tohoto zdroje a jeho začlenění do systému budoucího vodovodu pro veřejnou potřebu závisí na výsledcích hydrogeologického průzkumu.

KANALIZACE, ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD :

V ÚP se navrhuje komplexní řešení kanalizační sítě, zakončené řádným mechanicko-biologickým čištěním odpadních vod ve dvou malých čistírnách na jižním a severním okraji zastavěného území (dvě povodí). Nová kanalizace je navržena oddílná. Stávající dešťová kanalizace bude doplněna o nové rozvody.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Obec bude plynofikována ze sítě středotlakých (dále též „STL“) distribučních plynovodů navržených v územním plánu obce Březina. Páteřní STL plynovod bude veden od hranice katastrálního území obce Březina souběžně se silnicí II/232 do obce Bezděkov, kde bude rozvětven do stávající a navržené zástavby.

# ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, SPOJE

- Stávající transformační stanice TS-1  bude s postupující realizací navržené výstavby posilována až po maximální typový výkon, při dalších požadavcích na zajištění instalovaného výkonu bude realizována nová transformační stanice TS-A, umístěná na severovýchodním okraji zástavby na navržené odbočce ze stávajícího vrchního neizolovaného vedení VN.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Po plynofikaci obce bude řešeno především z decentralizovaných zdrojů na zemní plyn, případně z obnovitelných zdrojů energie.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V řešeném území se předpokládá důsledná likvidace tzv. divokých skládek. Stávající způsob řešení likvidace odpadů zůstane zachován a to jejich svozem na řízenou centrální skládku mimo k.ú. obce. V obci se neuvažuje s vymezením plochy pro sběrný dvůr.

Občanské vybavení veřejné infrastruktury

V obci se nevymezují plochy změn občanského vybavení veřejné infrastruktury, pouze stabilizované plochy.

Veřejná prostranství

V ÚP se samostatně vymezuje pro zastavitelné plochy pět ploch změn veřejných prostranství – PV. V rámci stabilizovaných ploch  se v obci veřejná prostranství respektují. PV návsi je svým rozsahem dostatečné i pro navrhované zastavitelné plochy B, RI a SV, které jsou navrženy v přiměřené docházkové vzdálenosti.

5.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“),  prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin  a podobně

Návrh uspořádání krajiny

V návrhu ÚP jsou v krajině vymezeny čtyři z pěti základních ploch s rozdílným způsobem využití – plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, přírodní a smíšené nezastavěného území. Plochy lesní nejsou vymezeny.

Indexy funkcí zastoupených v plochách smíšených určují pro příslušné plochy kombinaci jejich možného využití – přírodní, zemědělské a krajinné ve smyslu kapitoly 6 textové části ÚP. Doprovodná zeleň železnic, silnic, místních a účelových komunikací, cyklistických stezek a tras, vodních ploch a vodních toků se samostatně v grafické části ÚP nevymezují. V  ÚP je zahrnuta tato zeleň do ostatních ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití.

Návrh ÚSES

V ÚP je vymezen ÚSES lokální úrovně v rozsahu jeho grafické části.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny v řešeném území je vzhledem k malému katastru dostatečná a bude se i nadále opírat  především o síť místních a účelových komunikací a  polních cest, které jsou vyznačeny na všech grafických přílohách návrhu ÚP. Síť účelových komunikací bylo nutno v návrhu ÚP doplnit pouze v souvislosti s návrhem ČOV v jihozápadní části řešeného území. Cyklotrasa regionálního charakteru je v návrhu ÚP doplněna o místní trasy  navazující na sousední obce. Pěší trasy nejsou vymezeny.

Protierozní opatření

Konkrétní  protierozní opatření se v ÚP nestanovují, platí obecné přístupy k zamezení splachů zemědělské půdy.

Ochrana před povodněmi

Konkrétní protipovodňová opatření se v ÚP nestanovují.

Koncepce rekreačního využívání krajiny

V ÚP se nové plochy v krajině kromě zastavitelných ploch Z14 a Z16 v obci nevymezují.

Dobývání ložisek nerostných surovin

V řešeném území se dobývací prostory nenacházejí a nevymezují se. Ochrana nerostných surovin je bez požadavků

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek  prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany  krajinného rázu

B – BYDLENÍ – v rodinných domech

Hlavní využití :

-  bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a chovem zvířectva pro   osobní spotřebu,

-    místní komunikace,pěší cesty,

-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné  architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-    dětská hřiště.

Přípustné využití :

-    stavby pro rodinnou rekreaci,

-    zařízení lokálního významu :

-    související maloobchodní a stravovací služby s pozemky do 1000m2,

-    ubytovací služby (penziony),

-    nezbytné související technické vybavení,

parkoviště pro osobní automobily.

Nepřípustné využití :

-  veškeré stavby a činnosti, které ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů nebo uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech,

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (hypermarkety, supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb a asanační služby.

Podmíněně přípustné využití :

-    výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené   ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

-    rozmezí výměry pozemků min. 600m2

-     intenzita využití pozemků max 40%,

-     výšková hladina zástavby se stanovuje max. 7m nad okolním terénem,

- případné negativní účinky na životní prostředí okolních ploch s rozdílným způsobem využití (především bydlení) musí končit nejdále na hranicích pozemků jejich zdrojů.

RI – REKREACE – plochy pozemků staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavní využití :

-   pobytová rodinná rekreace v chatových osadách, jednotlivých chatách a v rekreačních chalupách,

-     místní komunikace, pěší cesty,

-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-    dětská hřiště.

Přípustné využití :

-    zařízení lokálního významu :

-    související maloobchodní a stravovací služby s pozemky do 500m2

-    víceúčelová hřiště do velikosti 10x20m,

-    nezbytné související technické vybavení,

-    parkoviště pro osobní automobily.

Nepřípustné využití :

-  veškeré stavby a činnosti, které ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost zdravé životní podmínky jejich uživatelů nebo uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech,

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, na příklad stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (hypermarkety, supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb a asanační služby.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

-   rozmezí výměry pozemků min. 400m2,

-   intenzita využití pozemků max 40%,

-   výšková hladina zástavby se stanovuje max. 5m nad okolním terénem.

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura

Hlavní využití :

- zařízení pro vzdělání a výchovu,sociální služby,péči o rodinu, zdravotní služby,kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,

- místní komunikace, pěší cesty,

- veřejná prostranství a plochy okrasné a relaxační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem.

Přípustné využití :

- nezbytné související technické vybavení,

- parkoviště pro osobní automobily.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu :

-   rozmezí výměry pozemků min. 400m2,

-   intenzita využití pozemků max 60%,

-    výšková hladina zástavby se stanovuje max. 7m nad okolním terénem.

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití :

- tělovýchovná a sportovní zařízení ( sportovní haly, tělocvičny, hřiště, jezdecké areály, jízdárny, klubovny apod.),

- místní komunikace, pěší cesty,

- veřejná prostranství a plochy okrasné a relaxační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem.

Přípustné využití :

-    související maloobchodní a stravovací služby,

- nezbytné související technické vybavení,

- parkoviště pro osobní automobily.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

-    rozmezí výměry pozemků min. 400m2,

-   intenzita využití pozemků max 60%,

- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 7m nad okolním terénem.

SV – SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY - venkovské

Hlavní využití :

-  bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a chovem zvířectva pro osobní spotřebu,

-    stavby pro rodinnou rekreaci,

-    pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :

- nerušící výroba a služby a zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území a svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a  zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území.

Nepřípustné využití :

-  veškeré stavby a činnosti, které ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost zdravé životní podmínky jejich uživatelů nebo uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech,

-   veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, na příklad stavby pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby a rozsáhlá obchodní zařízení, náročná na dopravní obsluhu (hypermarkety, supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmínky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu :

-    rozmezí výměry pozemků min 600 m2,

-    intenzita využití pozemků max 60%

-    výšková hladina zástavby se stanovuje max. 7m nad okolním terénem.

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití :

-    místní komunikace,  pěší cesty, plochy pro shromažďování obyvatel,

-   související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství,

-    plochy okrasné a doprovodné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem.

Přípustné využití :

- parkoviště pro osobní automobily.

Nepřípustné využití :

-   veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu  :

- zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství,

-  zajištění podmínek pro užívání veřejných prostranství v souladu s jejich významem a účelem.

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – silniční

Hlavní využití :

- krajské silnice II.a III. třídy, místní a účelové komunikace včetně jejich součástí (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.).

Přípustné využití :

- doprovodná, ochranná a izolační krajinná zeleň,

- zastávky hromadné autobusové dopravy,

- odstavné a parkovací plochy

- chodníky pro pěší ,

- cyklistické stezky a trasy.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro užívání silniční dopravní infrastruktury v souladu s jejím významem a účelem.

DZ – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – drážní

Hlavní využití :

- plochy železničních tratí včetně jejich součástí (náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod.),

- pozemky zařízení pro drážní dopravu (např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov).

Přípustné využití :

- doprovodná, ochranná a izolační krajinná zeleň.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro užívání drážní dopravní infrastruktury v souladu s jejím významem a účelem.

TI -  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Hlavní využití :

- plochy vodních zdrojů s čerpadly,

- úpravna vody s čerpací stanicí,

- vodojem,

- čistírna odpadních vod,

- regulační stanice plynu,

- zařízení mobilních operátorů,

- transformační stanice.

Přípustné využití :

- trvalý travní porost,

- vyhrazená zeleň,

- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro užívání technické infrastruktury v souladu s jejím významem a účelem.

VD -  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba

Hlavní využití :

- drobná řemeslná výroba a skladování, které mohou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou neslučitelné s bydlením a svým charakterem a kapacitou mohou zvyšovat dopravní zátěž v území.

Přípustné využití :

- zařízení pro  administrativu,

- zařízení vědy a výzkumu,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- účelové komunikace, pěší cesty,

- hromadné a řadové garáže,

- parkoviště pro nákladní a osobní automobily,

- související technické vybavení,

- ochranná zeleň.

Nepřípustné využití :

-   veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, na příklad stavby pro těžký průmysl a energetiku, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na obsluhu (hypermarkety, supermarkety) a dopravní terminály.

Podmíněně přípustné využití :

-     maloobchodní a stravovací služby,

-     zdravotnická zařízení,

-     sportovní a relaxační zařízení,

-     kulturní a zábavní zařízení.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- intenzita využití pozemků max 60%

- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 7m nad okolním terénem,

- případné negativní účinky na životní prostředí okolních ploch s rozdílným způsobem využití (především bydlení) musí končit nejdále před hranicí těchto okolních ploch.

Z – ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Hlavní využití :

- okrasná a doprovodná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci.

Přípustné využití :

-    pěší cesty,

- cyklistické stezky a trasy,

- nezbytné technické vybavení,

- účelové komunikace, zajišťující průchodnost krajiny a obsluhu území,

- vjezdy na okolní pozemky.

Nepřípustné využití :

-   veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro ochranu sídelní zeleně.

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Hlavní využití :

- pozemky vodních ploch

- pozemky koryt vodních toků

- vodní zdroje pro obec

- jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

Přípustné využití :

-    doprovodná krajinná zeleň,

- biocentra,  biokoridory a interakční prvky ÚSES,

- významné krajinné prvky,

- stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

Nepřípustné využití :

-   veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro nakládání s vodami a pro plnění dalších účelů (úsek vod, ochrany přírody a krajiny).

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní využití :

- pozemky zemědělského půdního fondu

Přípustné využití :

-    stavby,  zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- polní cesty a účelové komunikace, zajišťující průchodnost krajiny a obsluhu území,

- vodní zdroje pro obec.

Nepřípustné využití :

-     veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití

- zajištění podmínek pro ochranu půdního fondu.

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

Hlavní využití :

- pozemky biocenter.

Přípustné využití :

-    pozemky vodních zdrojů a koryt vodních toků.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití :

- stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro ochranu přírody a krajiny, pro související dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- vodní zdroje pro obec.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hlavní využití :

- smíšené využití ploch pro zemědělství, ochranu přírody a ochranu krajiny dle následujících významů indexů funkcí, stanovených v grafické části ÚP pro jednotlivé plochy NS

Význam indexů funkcí :

p = přírodní   – pozemky ploch biokoridorů a interakčních prvků ÚSES, významných   krajinných prvků a přirozených a přírodě blízkých ekosystémů,

-  pozemky vodních ploch a koryt vodních toků.

z = zemědělské  -  pozemky ploch trvalého travního porostu,

-   pozemky ploch zahrad a sadů.

k = krajinná   -  pozemky ploch krajinné nelesní zeleně,

- plochy doprovodné zeleně železnic, silnic, místních a účelových   komunikací, cyklistických stezek a tras, vodních ploch a toků

-   pozemky vodních ploch a koryt vodních toků.

Přípustné využití :

-  stavby ,zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

-    opatření a stavby , které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, na příklad cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologické a informační centra, rozhledny a podobně,

- polní cesty a účelové komunikace, zajišťující průchodnost krajiny a obsluhu území,

- vodní zdroje pro obec,

- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků.

Nepřípustné využití :

-    veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :

- zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a pro zemědělské využití.

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (§170 stavebního zákona)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (§2 odst.1 písm.k1 stavebního zákona):

- WD1 – přeložka silnice II/232,

- WD2 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z1, Z2, Z3, Z8 a Z16 ,

- WD3 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z5 a Z9 ,

- WD4 – prodloužení místní obslužné komunikace k navržené ČOV -  zastavitelné ploše Z11 ,

- WD5 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z6, Z7 a Z10,

- WD6 -  místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z13 a Z14 .

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (§2 odst.1 písm.k2 stavebního zákona):

- WT1 – vodovodní přivaděč z Přívětic ,

- WT2 – vodovod pitný,

- WT3 – kanalizace dešťová,

- WT4 – kanalizace dešťová,

- WT5 – kanalizace dešťová,

- WT6 – kanalizace dešťová,

- WT7 –  kanalizace dešťová,

- WT8 -   kanalizace dešťová,

- WT9 –  kanalizace splašková,

- WT10 – kanalizace splašková,

- WT11 – čistírna odpadních vod,

- WT12 – čistírna odpadních vod,

- WT13 – plynovod STL,

- WT14 -  vedení VN 22kV ,

- WT15 –  trafostanice TS A.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (§2 odst.1 písm. m, výběr dle §170 stavebního zákona) - ZALOŽENÍ  PRVKŮ  ÚSES  :

- WU1 – lokální biokoridor ,

- WU2 – lokální biokoridor,

- WU3 – lokální biokoridor.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze  práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se nevymezují

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb  pro které lze  uplatnit předkupní právo (§101 stavebního zákona)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (§2 odst.1 písm.k1 stavebního zákona) :

- WD1 – přeložka silnice II/232 – předkupní právo není vymezeno

- WD2 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z1, Z2, Z3, Z8 a Z16 – p.p.č. 613/1, 621/2, 629/6, 629/11, 629/5, 629/1, 625/4, 629/2, 574/1, 625/1, 629/9 a 630/1 k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WD3 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z5 a Z9 – p.p.č. 581/18, 581/17, 594/2, 594/3, a 606/2 k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WD4 – prodloužení místní obslužné komunikace k navržené ČOV -  zastavitelné ploše Z11 – p.p.č. 835/1 k.ú. Bezděkov u Radnic,  předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WD5 – místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z6, Z7 a Z10 – p.p.č. 512, 517/2, 518, 519/2, 838/2, 838/1, 873, 540/7, 839, 540/2 a 542 k.ú. Bezděkov u Radnic,  předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WD6 -  místní obslužná komunikace jako součást veřejného prostranství PV k zastavitelným plochám Z13 a Z14 – p.p.č. 582/4, 581/11, 581/20, 581/8, 581/19 a 581/9 k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (§2,odst.1 písm.k2  stavebního zákona) :

- WT1 – WT10, WT13, WT14 – vedení technické infrastruktury, předkupní právo není vymezeno,

- WT11 – čistírna odpadních vod – p.p.č. 666  k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WT12 – čistírna odpadních vod – p.p.č. 612  k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov,

- WT15 –  trafostanice TS A – p.p.č. 625/1  k.ú. Bezděkov u Radnic, předkupní právo se vymezuje ve prospěch obce Bezděkov.

Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit jen předkupní právo se nevymezují.

9.Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nebyla stanovena.

10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení  možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

R1, B – BYDLENÍ - v rodinných domech  -

využití zbytkového území mezi obcí a přeložkou silnice II/232.

11.  Údaje o počtu listů výrokové části ÚP a počtu výkresů k ní připojené grafické části

A. Textová část        19  listů

B. Grafická část         4 výkresy

#### B.         Grafická část ÚP

1.  Základní členění území                                                                               1: 5000

2.  Hlavní výkres – urbanistická koncepce a dopravní infrastruktura              1: 5000

3.  Hlavní výkres – technická infrastruktura                                                     1: 5000

4. Veřejně prospěšné stavby a opatření                                                          1: 5000

Odůvodnění

C. Textová část odůvodnění (ÚP)

1.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešení návrhu ÚP vychází z analýzy podkladů ( Zadání ÚP, US obce Bezděkov, ÚAP, PÚR ČR, ZÚR Plzeňského kraje, Generel regionálního ÚSES Plzeňského kraje a dalších) a požadavků na rozvoj obce Bezděkov a je výsledkem spolupráce kolektivu projektantů v oboru územního plánování.

Navržené řešení bylo dle potřeby v některých částech v průběhu zpracování ÚP konzultováno s KÚ PK – OŽP, KÚ PK  - ORR, určeným zastupitelem obce Bezděkov a případně se správci dopravní a technické infrastruktury.

Návrh ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce Bezděkov včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví  a požadavky na ochranu nezastavěného území.

Zastavěné území, vymezené v US obce Bezděkov k 15.2.2000 bylo upřesněno a doplněno k 10/2010 (datum zpracování grafické části návrhu ÚP).

URBANISTICKÁ KONCEPCE A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Krajinu řešeného území ÚP  v koncepci jejího uspořádání chápeme v souladu s Evropskou úmluvou o krajině jako základní složku prostředí, v němž obyvatelé obce Bezděkov žijí, jako výraz jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity. Návrh ÚP by měl usnadnit, při respektování širších vztahů, ochranu, správu a plánování této krajiny.

V návrhu ÚP jsou vymezeny čtyři základní plochy s rozdílným způsobem využití v krajině – plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, přírodní a smíšené nezastavěného území. Plochy lesní v k.ú. Bezděkov nejsou žádné. Zasahuje sem pouze ochranné pásmo lesa na sousedním k.ú. Březina u Rokycan. Při vymezování těchto ploch se postupovalo v souladu s rozvojem obce a dopravní infrastruktury, s ochranou krajiny a zemědělského půdního fondu a s návrhem ÚSES. Plochy přírodní byly vymezeny v biocentrech. Plochy smíšené byly m.j. vymezeny v biokoridorech, v interakčních prvcích a ve významných krajinných prvcích a označeny indexy funkcí v nich zastoupených – přírodní, zemědělská a nelesní krajinná zeleň.

Návrh ÚP počítá s doplněním doprovodné zeleně železnice, silnic, místních a účelových komunikací, cyklistických stezek, vodních ploch a vodních toků i když ji nemůže samostatně z důvodů zachování funkce a přehlednosti výkresů vymezit.

Pro návrh ÚP byl  zpracován nový návrh ÚSES, který nekoliduje se zastavěným územím a zastavitelnými plochami.

Zastavitelné plochy byly vymezeny v souladu s ochranou ZPF a s limity využití území.

V návrhu ÚP je dle schváleného zadání ÚP vymezen koridor výsledné varianty přeložky silnice II/232 upřesněný ve smyslu vyhodnocení v tomto odůvodnění.

Zásobování vodou je řešeno přiváděcím řadem z vodojemu Přívětic. Řešení ÚP umožňuje realizovat vodní zdroj dle hydrogeologického průzkumu na celém území k.ú. Bezděkov u Radnic.

Zásobování plynem je řešeno ze společné VTL regulační stanice pro obec Březina a Bezděkov,  situované na k.ú. Březina, a to prodloužením STL rozvodů.

Při zpracování návrhu ÚP se vycházelo z demografických rozborů DPR s cílem stabilizace obyvatelstva v obci.

Navržený rozvoj území obce podle schváleného upraveného zadání a pokynu v zásadě odpovídá uvažovaným plochám záměrů na provedení změn v území, vycházejících z řešení US a z jejich upřesnění a doplnění pověřeným zastupitelem obce i pořizovatelem. Řešení návrhu ÚP vyloučilo možnost rozvoje a rezervních ploch  bydlení na jižním okraji obce z důvodu vytvoření problémů v území z hlediska omezení  stávající zemědělské živočišné a rostlinné výroby, hygieny, životního prostředí a problémové obsluhy těchto ploch bydlení předpokládaných v US. Stávající malá truhlářská provozovna byla zahrnuta do okolních stabilizovaných ploch bydlení s tou podmínkou, že veškeré případné nepříznivé vlivy na životní prostředí v okolí této provozovny musí končit nejdále na hranicích pozemků jejich zdrojů

Vymezením koridoru přeložky silnice II/232 se rozdělil východní okraj katastrálního území na kopci nad obcí na několik malých částí, které tímto pozbyly bezproblémové využití pro jejich zemědělské obhospodařování. Na těchto pozemcích byla proto stanovena funkce ploch smíšených nezastavěného území s indexy zemědělské, přírodní a krajinné funkce v tomto území, která by měla posílit plochy krajinné mimolesní zeleně a vytvořit podmínky pro realizaci ochranné zeleně mezi navrhovanou přeložkou silnice II/232 a stávající i navrhovanou obytnou zástavbou obce. Z výše uvedených důvodů byla rovněž v návrhu ÚP v prostoru mezi obcí a pásem ochranné zeleně při této přeložce vymezena rezervní plocha pro bydlení jako náhrada za rezervní plochu bydlení, uvažovanou v zadání ÚP na jižním okraji obce.

Při vymezení ploch a prostorovém uspořádání území se vycházelo z vyhl. č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

V docházkové vzdálenosti od zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech B, ploch pozemků staveb pro rodinnou rekreaci RI a venkovských smíšených obytných ploch SV je řešeno veřejné prostranství návsi, které je svým rozsahem dostatečné i pro navrhované zastavitelné plochy.

Funkční uspořádání venkovského sídla s centrální návsí odpovídá obci situované v zemědělsky intenzivně využívané krajině bez zastoupení lesů, s projevujícím se způsobem více rezidenčního bydlení (s dojížďkou za prací), než bydlení bezprostředně souvisejícího se zemědělskou činností v  místě.

V navržených zastavitelných plochách, které jsou situovány jak v zastavěném území tak i vně tohoto území, se uvažuje především s doplněním ploch bydlení za účelem vytvoření podmínek pro stabilizaci obyvatelstva v obci. Celkovou koncepci řešení návrhu ÚP výrazně ovlivňují i zastavitelná území plochy občanského vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení (hřišť), plochy rekreace (plochy pozemků staveb pro rodinnou rekreaci) a plochy výroby a skladování (drobné a řemeslné výroby).

Další občanské vybavení : Nefunkční prodejna smíšeného zboží a bývalý nefunkční hostinec jsou zahrnuty do stabilizované plochy bydlení.

Veškeré ostatní služby jsou zajišťovány mimo obec a do budoucna se nepředpokládá jiné řešení.

Konkrétní situování uvažovaných zastavitelných ploch je navrženo s cílem zklidnit velmi rozeklanou hranici zastavěného území soustředěnou zástavbou obce a neumožnit tvorbu nových lokalit (samot) v krajině.

Koncepce rekreačního využívání krajiny

Snaha návrhu ÚP o vyváženost krajiny řešeného území a zachovalé životní prostředí vytváří dobrý obytný a rekreační potenciál území. Dostatečná prostupnost krajiny širšího území s vysokým podílem lesních ploch  dává předpoklady dobrého rekreačního využívání krajiny.

ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY

Na území obce Bezděkov a v jeho nejbližším navazujícím okolí byl územní systém ekologické stability vymezený již dříve v Generelu MÚSES Břasy-Sebečice (Hájek et al. 2002) koncepčně revidován a upřesněn pro další potřeby územně plánovacích dokumentací (Hájek et al. 2010). Revize a aktualizace ÚSES pro nový územní plán obce byla zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na hranice pozemků, lesnického detailu nebo aktuálních krajinných rozhraní. Vyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální systémy ES, se na řešeném území nevyskytují. V širším okolí řešeného území byly však provázány všechny aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R) a dále k lokální resp. místní úrovni (M), a to tak, aby tvořily logický systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém (biotopovém) základě. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu řešeného území a již zastaralému Generelu ÚSES musel být nový koncepční plán navržen podle nejnovějších poznatků v podstatně širších vazbách i na všechna sousední katastrální území. Na některých z nich (např. na území obce Březina) byla revize a aktualizace ÚSES do úrovně Plánu již provedena (Hájek et al. 2010).

## Nadregionální úroveň ÚSES

V této nejvyšší hierarchické úrovni nezasahuje na území obce Bezděkov žádný nadregionální biokoridor.

## Regionální úroveň ÚSES

V této hierarchické úrovni nezasahuje na území obce Bezděkov žádný regionální biokoridor.

## Lokální úroveň ÚSES

Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií do požadované základní prostorové skladby (tj. do sítě s prostorovou buňkou kolem 2 km).

Přehled vymezených hygrofilních až hydrofilních systémů ES:

- 1) (NRBK řeky Berounky) – Korečnický potok – (pravostranný přítok Voldušského potoka od Rumpálu); s odbočkou do LBK Radnického potoka západně od Sklené Hutě (systém probíhá jen podél jižní hranice území);

Přehled vymezených mezofilních až horských systémů ES:

- 2) (NRBK řeky Berounky, RBC Rybárna – „břasské“ haldy – kóta Na Kalvárii, 498m vých. od Bezděkova – RBC Sklená Huť); kontrastně-modální biokoridor (do území zasahuje velmi omezeně jen podél sev. hranice území).

Tyto vymezené systémy ES jsou v údolních nivách převážně částečně funkční. Četné úseky v zemědělské krajině jsou však nefunkční a bude je nezbytné revitalizovat (nedostatečné prostorové parametry nebo zcela chybějící úseky).

Lokální síť ES byla na území obce Bezděkov jen lokálně doplněna podpůrným systémem interakčních prvků (IP) z důvodu nedostatečné hustoty ekologických sítí v navazujícím území.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Obec Bezděkov se podle platné  Politiky územního rozvoje ČR schválené vládou dne 20.7.2009 č.929, nachází ve správním obvodu ORP Rokycany, kterou prochází rozvojová osa republikového významu Praha – Plzeň – hranice ČR (-Nurnberg) – OS1. Zpřesnění vymezení této osy v hranicích jednotlivých obcí dle ZÚR PK nezahrnuje obec Bezděkov. Řešené území ÚP není součástí rozvojové oblasti, specifické oblasti a koridorů dopravní a technické infrastruktury. Z Politiky územního rozvoje ČR nevyplývají pro území obce požadavky na řešení konkrétních záměrů.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky pro řešené území se týkají obecně platných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,  které byly v návrhu ÚP zohledněny takto:

- návrh ÚP svým řešením zejména přispívá k zachování charakteru a ochraně stávajících hodnot území.

- změnami v řešeném území jsou vytvořeny podmínky pro stabilitu osídlení a hospodářské výkonosti obce,

- územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení byly podpořeny především posílením nabídky pro podnikání v obci,

- k rozvoji obce Bezděkov se přistupovalo s ohledem na místní podmínky a preferované funkce území,

- výstavba v obci byla usměrněna s cílem vyloučit vznik nových satelitních lokalit vyvolávající nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území,

- lokalizace a koncentrace vybavenosti je regulována především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně a zachování civilizačních  a kulturních hodnot),

- k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, se přistoupilo až po využití vnitřních rezerv sídla a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů,

- racionálním využitím území jsou minimalizovány negativní dopady hospodářského rozvoje obce, zejména na životního prostředí,

- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území je minimalizována fragmentace krajiny a jsou podpořeny podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

- pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí byl zpřesněn vymezený koridor silnice II/232,

- územně jsou stabilizovány koridory technické infrastruktury nadmístního významu,

- ochranu volné krajiny podporuje návrh na intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch,

- k retenci vody v území bylo využito zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008 usnesením č.834/08. Řešené území ÚP není součástí nadmístní rozvojové oblasti, nadmístní rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu. Řešeným územím prochází koridor dopravy nadmístního významu – silnice II/232, která je součástí regionálního okruhu.

Od nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje dnem 17.10.2008 bylo nutné v územním plánu Bezděkov respektovat řešení této platné krajské územně plánovací dokumentace v plném rozsahu, včetně záměrů a limitů nadmístního významu, ale i obecných zásad, priorit a cílů územního plánování stanovených pro území Plzeňského kraje.

V dané souvislosti návrh ÚP řešil a respektoval  návrhy ze ZÚR PK na území obce Bezděkov :

Koridor VPS 232/02 Osek – Břasy – Újezd sv. Kříže, přeložka a obchvaty sídel, regionální ÚSES.

Variantní řešení přeložky silnice II/232 bylo rozhodnuto na úrovni projednání zadání ÚP ve prospěch varianty I. dle návrhu ze ZÚR PK. Trasu z této územně plánovací dokumentace, vydané Plzeňským krajem, v návrhu ÚP nebylo možno plně respektovat a bylo ji nutno polohově upravit mimo stanovený koridor z těchto důvodů :

- Neřešitelné nezávadné dopravní napojení stávajících silnic, místních a účelových komunikací na trasu ze ZÚR PK.

- Komplikované připojení obcí Březina a Bezděkov na trasu ze ZÚR PK.

- Upravená trasa lépe respektuje konfiguraci terénu, ochranu krajiny a zemědělského půdního fondu.

- Upravená trasa je kratší a má předpoklady být levnější.

Řešení trasy přeložky silnice II/232 z ÚP bylo předáno formou připomínek Obecních úřadů Březina a Bezděkov k návrhu zadání aktualizace ZÚR PK v termínu stanoveném pořizovatelem této dokumentace.

V návrhu ÚP bylo v souladu se zadáním ÚP dopracováno řešení ÚSES z generelu na plán (upřesnění do pozemků) a upřesněno vymezení regionálního ÚSES po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.

V návrhu ÚP byly respektovány všechny limity a problémy z ÚAP týkající se k.ú. Bezděkov u Radnic.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM  ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Návrh ÚP není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Návrh ÚP je zpracován v souladu s úkoly územního plánování a navrhovaným řešením přispívá k rozvoji a ochraně stávajících hodnot území.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Návrh ÚP není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Silniční doprava :

Věc : Připomínka obecních úřadů Březina a Bezděkov k zadání změny Zásad  územního rozvoje Plzeňského kraje

V současné době pro k.ú. 614 068 Březina u Rokycan a 736 341 Bezděkov u Radnic zpracovává Ing.arch. Petr Leitl s kolektivem spolupracovníků návrhy územních plánů (dále jen ÚP). Do zadání těchto ÚP byla převzata trasa koridoru VPS 232/02 ze ZÚR PK, kterou nebylo možno ve zmíněných návrzích ÚP plně respektovat a bylo ji nutno upravit z těchto důvodů :

1. Neřešitelné nezávadné dopravní napojení stávajících silnic, místních a účelových komunikací na trasu koridoru ze ZÚR PK.

2.  Komplikované připojení obce Březina a Bezděkov na trasu koridoru ze ZÚR PK.

3. Upravená trasa lépe respektuje konfiguraci terénu, ochranu krajiny a zemědělského půdního fondu.

4.  Upravená trasa koridoru je kratší a má předpoklady být levnější.

Příloha : Situace navrhovaného dopravního řešení pro ÚP Březina a ÚP Bezděkov   1:10 000.

-   trasa obchvatu byla oproti řešení v ZÚR PK směrově upravena. Důvodem úpravy bylo navázání na obchvat Březiny, kde se měnilo předpokládané osazení trasy do stávajícího terénu a možnost založení úrovňové křižovatky průsečné pro připojení obce Bezděkov a Březiny s možností využití stávající komunikace II/232

- obec je na obchvat napojena v blízkosti  severní hranice katastru – ze stávající III/2329 formou stykové křižovatky

- další napojení bude jižně od obce před obcí Březina. Stávající II/232 (v tomto úseku bude silnice po realizaci obchvatu převedena mezi silnice III. třídy) bude krátkou navazující přeložkou v rámci realizace obchvatu, se třemi protisměrnými oblouky, odkloněna z dnešní trasy a pod vyhovujícím úhlem napojení bude průsečnou křižovatkou napojovat obě obce - Březinu i Bezděkov.

- zastavitelné plochy budou dopravně zpřístupněny stávajícími (zrekonstruovanými) nebo nově vybudovanými místními komunikacemi

- bude provedena úprava napojení místních i účelových komunikací (stávajících i nových) na stávající průtahy silnic II. a III. třídy

- zastávkové zálivy pro autobusy jsou ponechány ve stávající poloze v centru obce při stávajícím průtahu II/232. Zálivy budou dovybudovány s výškovou segregací a navazujícím chodníkem pro pěší

- lokality určené k obytné zástavbě budou napojeny buď ze silnic III. třídy nebo stávajících příp. navržených místních komunikací v poloze vycházející ze zajištění nezbytných rozhledových polí v křižovatkovém napojení (úprava hranice parcel dle rozhledových trojúhelníků)

- na silnici III. třídy a místních komunikacích v místech, kde prochází zastavěným územím :

-  postupně budou realizovány šířkové úpravy dle typu příčného uspořádání komunikací

-     v dotyku s obytnou zástavbou budou vybudovány minimálně jednostranné doprovodné chodníky pro pěší

-     podél průtahů sinic II. a  III. třídy obcí Bezděkov bude oddělení dopravy zajištěno realizací minimálně jednostranného chodníku pro pěší v rámci koridorů dopravní infrastruktury územního plánu. V rámci ploch koridorů dopravní infrastruktury bude řešena úprava křižovatky silnic II/232 a III/2329 v centrální části obce pro zajištění bezpečnosti v křižovatkovém napojení. Úpravu křižovatkového napojení místní komunikace na jižním okraji obce nelze s ohledem na rozsah a situování stávající zástavby řešit na k.ú. Bezděkov. Řešení je nutné hledat v rámci ÚP Březina. V ÚP Bezděkov je vytvořen dostatečný prostor ploch dopravní infrastruktury pro řešení v navazujícím katastru.

Doprava v klidu a dopravní stavby

-   lokality řadových garáží a odstavných parkovišť se v ÚP nenavrhují

-   lokalita pro umístění čerpací stanice pohonných hmot se v ÚP nenavrhuje

Cyklistická doprava

-  v současném stavu vede regionální cyklistická trasa po stávajících silnicích III. a II. třídy z Volduch na Radnice. Po realizaci přeložky silnice II/232 bude stávající silnice II/232 převedena mezi sinice III.třídy. Regionální cyklistická trasa povede pak ve stávající trase dle možností v souběhu se silnicí III.třídy.V návrhu budou pro cyklistické trasy využívány i účelové komunikace propojující jednotlivé obce v regionu.  Samostatné koridory cyklostezek se v ÚP nenavrhují.

Železniční doprava

-    řešeným územím prochází železniční regionální trať č. 176 Chrást u Plzně – Radnice. Dle platných ZÚR PK má být tento úsek trati v katastru Bezděkova nahrazen přeložkou v k.ú. Břasy, jejíž trasa do řešeného území nezasahuje. V návrhu je stávající železniční trať vč. zastávky ponechána ve stávající stabilizované poloze. Změny na železnici se v ÚP nenavrhují.

Vodní toky:

Obec Bezděkov leží na rozvodí Radnického potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-02-089) a Korečného potoka (č.h.p. 1-11-01-043). Oba potoky jsou pravobřežními přítoky řeky Berounky. Obcí samotnou neprotéká žádná trvalá vodoteč. Jedna z pramenních větví Korečného potoka protéká po jižní hranici katastru obce. Povrchové odtoky z katastru obce jsou vedeny silničními přítoky a zatrubněnými melioračními odpady do obou výše uvedených potoků. Ve středu obce je malá požární nádrž s betonovým břehovým opevněním a přepadem do dešťové kanalizace.

Vzhledem k poloze obce na rozvodí, v pramenní oblasti drobných vodních toků, nehrozí zde výskyt povodňových jevů a není potřeba uvažovat o protipovodňových opatřeních pro ochranu zástavby.

Stávající vodohospodářské objekty – návesní rybník a další malé rybníčky v zastavěném území – jsou významnými krajinotvornými prvky a dobře působí na zachycení a zdržení vody v krajině. Zasluhují proto pravidelnou péči a údržbu, čištění od nánosů a opravy břehových opevnění a manipulačních objektů.

Zemědělsky obhospodařované pozemky mimo zastavěnou část obce, zejména na západním úbočí vrchu Na Kalvárii a na jihozápadním svahu nad pravým břehem Korečného potoka jsou poměrně prudce svažité (8 – 14 %) a je zde nebezpečí vzniku intenzivní eroze půdy při lokálních přívalových srážkách. Je proto nezbytná spolupráce obce s hospodařícími zemědělci při tvorbě osevních plánů, aby byly dodržovány zásady správného hospodaření a osevních postupů na svažitých pozemcích a bylo eliminováno nebezpečí splavování ornice do zastavěných částí obce a do koryt vodního toku a melioračních struh.

Zásobování vodou:

V obci Bezděkov není vodovod pro veřejnou potřebu, obec je zásobována vodou z domovních studní. Vydatnost studní je limitována polohou obce. Pro zajištění dostatečně vydatného vodního zdroje pro veřejné zásobování pitnou vodou nebyly zatím v katastru obce ani v blízkém okolí zjištěny vhodné podmínky.

Nouzové zásobování:

- - pitnou vodou – cisternami, vodovod Rokycany 10 km

- - užitkovou vodou – Radnický a Korečný potok

Protipožární zabezpečení obce – ve smyslu smlouvy Obce Bezděkov s HZS Břasy.

Obec má zpracovanou studii a zadání stavby vodovodu pro veřejnou potřebu (předběžně projednáno připojení na vodovod Přívětice), avšak zatím nejsou zajištěny zdroje financování stavby, ani Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje s realizací nepočítá. Podle PRVK PK se navrhuje zachovat individuální zásobování  pitnou vodou i po roce 2015. Přesto
v územním plánu navrhujeme vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu jako veřejně prospěšnou stavbu. Zásobování vodovodu předpokládáme z východu z veřejného vodovodu Přívětice – Sklená Huť (z vodojemu Přívětice). Kromě toho se obec pokusí hydrogeologickým průzkumem nalézt vlastní vodní zdroj na svém katastru. Pro stanovení potřebné vydatnosti vodního zdroje počítáme s rozvojem bydlení v obci na počet cca 130 obyvatel:

Potřeba vody: Qp = Q24    =  130 x 150   =    19 500  l.d-1   =   0,813  m3.h-1  =   0.23  l.s-1

Qm  =   Qp  x  1,5    =     29,3  m3.d-1       =       1,22  m3.h-1     =  0,34  l.s-1

Qh   =   Qm  x  5,9    =    1,22  x  5,9      =         7,2   m3.h-1     =   2,0  l.s-1

Nárok na vydatnost vodního zdroje:  min. Qm  =   0,34  l.s-1

Kanalizace, čištění odpadních vod:

Obec Bezděkov má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci (v každém povodí jedna stoka).

Splaškové odpadní vody přečištěné v septicích od cca 24 % obyvatel obce jsou zaústěny do stok dešťové kanalizace, vybudované vesměs jako zatrubnění silničních příkopů. Více než 70 % obyvatel zachycuje odpadní vody v jímkách na vyvážení, u několika objektů v obci jsou domovní čistírny odpadních vod s lokálním vsakováním.

Dešťové vody jsou odváděny cca ze 70 % dešťovou kanalizací, zbývajících 30 % je odváděno povrchově systémem příkopů, struh a melioračních odpadů do Korečného a Radnického potoka. Vzhledem k poloze obce na rozvodí není zaznamenán přítok balastních vod do kanalizace.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není výstavba nové kanalizace pro veřejnou potřebu a centrálního čištění odpadních vod zahrnuta do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a předpokládá se individuelní nakládání s odpadními vodami i po roce 2015.

Do doby možnosti realizace definitivního řešení se předpokládá udržování současného stavu s nezbytnými místními částečnými úpravami. Odkanalizování nových staveb bude do té doby prováděno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :

1. domovní čistírnou odpadních vod s vypouštěním předčistěných vod v souladu se zákonem o vodách (za vyhovující DČOV lze považovat i biologický septik doplněný zemním filtrem)

2.  nepropustnou jímkou na vyvážení (s doloženým vyvážením na vhodnou městskou ČOV – např.  Rokycany).

V předkládaném územním plánu navrhujeme vybudování sítě kanalizace pro veřejnou potřebu, zakončené dvěma mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod, umístěnými podle povodí na severním a jižním okraji obce. Obě tyto malé ČOV budou umístěny v krytých objektech, aby bylo možno omezit na minimum rozsah pásma hygienické ochrany.

Upozorňujeme na to, že pro úspěšný a stabilní provoz malých ČOV není vhodné uvažovat o přivedení odpadních vod jakoukoli částí jednotné kanalizace, ale pouze kanalizací splaškovou. I předřazená odlehčovací komora, o které se dříve uvažovalo, znamená minimálně pětinásobné hydraulické přetížení čistírny, vypláchnutí funkční biomasy, prudké snížení čisticího efektu a nezbytné nové zapracování čistírny. Zůstane-li v systému kanalizace pro veřejnou potřebu obce část dnešních stok jako jednotná síť, bude nutno u čistíren odpadních vod vybudovat dešťové zdrže pro postupné zpracování přítoků směsných odpadních vod po deštích. Vyčištěné odpadní vody budou z obou ČOV odváděny do koryt melioračních odpadů v povodích Radnického a Korečného potoka.

Obec má zpracován záměr a částečně i projektovou dokumentaci pro komplexní řešení kanalizační sítě, zakončené řádným mechanicko-biologickým čištěním odpadních vod (Ing. Bočan, M. Maier – Plzeň).  Doporučuje se novou kanalizaci koncipovat jen jako splaškovou v celém rozsahu zástavby obce. Dosavadní dešťovou kanalizaci využívat pouze pro odvádění srážkových vod. S dešťovými vodami budou majitelé nemovitostí hospodařit individuelně na svých pozemcích. Do dešťové kanalizace nebo příkopů budou odvodňovány pouze plochy nové komunikační sítě. Ve střední části obce bude kanalizační soustava oddílná, na současných trasách jednotné kanalizace budou provedeny provozní a technické úpravy tak, aby do návesního rybníka (požární nádrže) odtékaly pouze dešťové vody. Část dnešní jednotné kanalizace, která odvádí i přečištěné odpadní vody a je dosud zaústěna do rybníka bude zrekonstruována a vedena novou trasou mimo návesní rybník.

Do doby vybudování sítě splaškové kanalizace s čistírnami odpadních vod počítat u nové výstavby buď s lokálním čištěním odpadních vod v domovních čistírnách, nebo s jejich zachycováním v žumpách a vyvážením do nejbližší městské ČOV ke zpracování (Rokycany).

Plyn :

Územní plán sousední obce Březina navrhuje vybudování plynovodní distribuční sítě z nové vysokotlaké regulační stanice. Navržená distribuční síť plynovodů bude dimenzována pro napojení plynovodní sítě v obci Bezděkov.

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů :

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií plynových zařízení. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele zařízení. Umístěním navrženého rozvodného plynové zařízení v řešené oblasti nedochází k omezení využití navržených rozvojových ploch jeho ochrannými a bezpečnostními pásmy.

| Plynovod | průměr [mm] | ochranné pásmo [m] | Bezpečnostní pásmo [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| STL plynovod mimo obec | všechny průměry | 4 | není stanoveno |
| STL plynovod v obci | všechny průměry | 1 | není stanoveno |

Zásobování elektrickou energií :

Zásobování elektrickou energií v obci Bezděkov je v současné době řešeno z  jediné  stávající trafostanice v jižní část obce. Vybudování nové trafostanice umožní rozvoj výstavby v severní polovině obce a možnost zálohovaného napájení obce v případě poruchy stávající trafostanice.

Přípojku vn k nové trafostanici je možno pro snížení ochranného pásma provést venkovním vedením izolovanými vodiči SAX (ochranné pásmo 2m od krajního vodiče).

Rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech napojení nové zástavby na hlavních přívodech od TS, v ucelených návrhových lokalitách budou provedeny rozvody zemními kabely.

Veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci navrhované zástavby svítidly na samostatných stožárech se zemními kabelovými rozvody

Zemní kabely stávajícího sdělovacího vedení, procházející přes zastavitelná území Z2 a Z3, se navrhuje přeložit do navržených místních obslužných komunikací (veřejného prostranství).

V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti a počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích vedení.

2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Využití stabilizovaných ploch  zastavěného území je v ÚP ponecháno pro dosavadní způsob využití pozemků převážně pro bydlení v rodinných domech a z menší části pro plochy pozemků staveb pro rodinnou rekreaci a pro smíšené obytné plochy venkovské. Možnost vymezení zastavitelných ploch v zastavěném území byla malá, ale kompletně využita pro bydlení v rodinných domech (Z1) a pro smíšené obytné plochy venkovské (Z15) dle charakteru a potřeb okolních stabilizovaných ploch. Návrh ostatních zastavitelných ploch přijatého řešení byl vymezen v bezprostřední návaznosti na zastavěné území převážně do proluk mezi jeho rozeklanou hranici. Potřeba vymezení zastavitelných ploch vycházela z požadavků a potřeb obce Bezděkov, podpořených schválenou urbanistickou studií a doplňujícími průzkumy a rozbory ÚP. Přijaté řešení odpovídá požadavkům schváleného zadání ÚP a jeví se jako optimální vzhledem ke geografické poloze, velikosti a charakteru obce Bezděkov. Vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu (Z10), pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (Z16) a pro technickou infrastrukturu (Z11, Z12) bylo vyvoláno za účelem zlepšení podmínek zaměstnanosti obyvatel obce a jejich sportovního a rekreačního využití, respektive zlepšení úrovně odkanalizování obce.

3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

I. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

1. Úvod

Územní plán obce Bezděkov – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) je zpracován podle zák.č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.98/1999 Sb., prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Předpisu číslo 48/2011 a prováděcí vyhlášky ze dne 22.2.2011.

Územní plán obce Bezděkov – Vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru ZPF (grafická část) je  zakreslen do situace v měřítku1 : 5 000.

Grafická část mimo jiné obsahuje hranice lokalit navržených k záboru s uvedením čísla lokality, hranice katastrálních území, hranice zastavěného území, zakreslení ploch provedených investic do půdy (odvodnění, závlahy…) hranice BPEJ, třídy ochrany jednotlivých půd.

2. Kvalita ZPF a  zemědělská výroba

Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu.

Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat.

Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí, kukuřice, řepka, řepa….....

Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat , že :

0,6826 ha rozvojových ploch patří do třídy I. Do I.třídy ochrany zemědělské půdy

jsou  zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických

regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně sklonitých plochách.

1,7253 ha  rozvojových ploch patří do třídy II. Do II.třídy ochrany jsou situovány

zemědělské půdy, které mají  v rámci jednotlivých klimatických regionů

nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně

zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.

Zpracovatel  předesílá, že záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany se nebylo možné vyhnout z důvodů  návaznosti na ostatní obory urbanistického plánování a že se snažil v rámci možností zábor těchto ploch minimalizovat.

6,5131 ha rozvojových ploch patří do třídy IV. Do IV.třídy jsou sdruženy půdy

s převážně podprůměrnou produkční   schopností v rámci klimatických

regionů  s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.

0,1762 ha rozvojových ploch patří do třídy V. Do V.třídy ochrany jsou zahrnuty

zbývající  bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s nízkou produkční schopností včetně půd  mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro  zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat  efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším  stupněm ochrany s vyjímkou vymezených ochranných pásem a  chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy.

Charakteristika klimatického regionu :

Rozvojové plochy  patří do klimatického regionu mírně teplého, mírně vlhkého, který se označuje kódem 5 (Symbol MT 2)

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2200 - 2500

Průměrná roční teplota                               : 7 – 8 °C

Průměrný roční úhrn srážek                       : 550 – 650 mm

Pravděpodobnost suchých veget.období   : 15 - 30

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek :

Záborové plochy se rozprostírají na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek :

HPJ 14 : Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované , včetně slabě oglejených

forem na sprašových hlínách a svahovinách ; středně těžké s těžkou

spodinou ; vláhové poměry jsou příznivé.

HPJ 26 : Hnědé půdy , hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých

břidlicích a jim podobných horninách ; středně těžké , vyjímečně těžší ,

obvykle štěrkovité ; s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.

HPJ 28 : Hnědé půdy , hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech ; středně těžké , většinou kamenité; převážně s dobrými vláhovými poměry.

HPJ 47 : Oglejené půdy na svahových hlínách ; středně těžké až středně  skeletovité nebo slabě kamenité ; náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ 48 : Hnědé půdy oglejené , rendziny oglejené a oglejené půdy na různých

břidlicích , na lupcích a siltovcích ; lehčí až středně těžké , až středně

štěrkovité či kamenité ; náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ 58 : Nivní půdy glejové na nivních uloženinách ; středně těžké ; vláhové poměry  méně příznivé , po odvodnění příznivé.

HPJ 67 : Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích ; středně

těžké až velmi těžké ; zamokřené , po odvodnění vhodné převážně pro

louky.

3. Odtokové a hydrogeologické poměry

Na přehledné situaci Územní plán obce Bezděkov - Zemědělská příloha  není graficky znázorněno odvodnění v obci a jejím nejbližším okolí.

Nicméně z předložené situace je patrno, že odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle předloženého návrhu narušeny nebudou.

Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuelně uživateli) jednotlivých pozemků, neboť odvodnění spadá do jejich správy.

4.  Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF

Plánovanou zástavbou ÚP obce Bezděkov dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím k celkovému záboru 9,0972ha zemědělské půdy.

Rozvojové plochy se nalézají na území jednoho katastru (k.ú.Bezděkov).

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení, nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.

Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 9,0972 ha zemědělské půdy a to v kultuře :

orná  -                             7 , 1499 ha

chmelnice -                     0 , 0000 ha

vinice -                            0 , 0000 ha

zahrady  -                       0 , 6107 ha

sady -                             0 , 0000 ha

trvalé travní porosty –     1 , 3366 ha

Zábor ZPF celkem    :  9 , 0972 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části (Tabulka 1), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

5. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů

ÚP obce Bezděkov (Návrh) předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení, sportu a rekreace, smíšeného území, technické infrastruktury, výroby, občanské vybavenosti a dopravních ploch.

Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy, zahrad a trvalých travních porostů, přestože byly vybrány plochy s přímou návazností na stávající zástavbu.

6. Soupis lokalit

k.ú.Bezděkov  1,2,3,4,5,6,7,8,9  Bydlení v rodinných domech

10                        Výroba a služby

11,12                   Technická infrastruktura (ČOV)

13                        Bydlení v rodinných domech

14                        Rekreace individuální

15                        Plochy smíšené obytné venkovské

16                        Občanská vybavenost sportovního charakteru

17                        Dopravní infrastruktura silniční

7. Poznámka

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :

- a)  Rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní

infrastrukturou , v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by

bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.

b)  Upřednostňovat rozvoj v prolukách a v  zastavěném území

c)  Urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části města využitím ploch ZPF, které

nevhodně zasahují do organismu obce

d) Minimálně zasahovat do ZPF, především do I.a II.třídy ochrany zemědělské půdy

e) Maximálně využít stávající areály, stávající manipulační plochy........

II.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) v územním plánu

1. Úvod

ÚP obce Bezděkov - Zemědělská příloha  je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon).

Lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Zákon dále stanoví, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů.

Vlastník je povinnen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa , aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udržitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let.

Zájmové plochy se nalézají na území jednoho katastru (k.ú. Bezděkov u Radnic).

2. Závěrečné posouzení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení, nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zábor PUPFL celkem    :    0 , 0000 ha

3. Soupis lokalit

viz.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.

III.Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

1 .Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch :

Zábor ZPF celkem                   :      9 , 0972 ha

Zábor vodních pl.celkem        :      0 , 0243 ha

Zábor ost.pl.celkem                 :      0 , 3133 ha

Zábor PUPFL celkem               :      0 , 0000 ha

Změna kultury (bez záboru)   :        0 , 0000 ha

Plochy vrácené do ZPF          :        0 , 0000 ha

2. Přílohy

1  - Průvodní zpráva

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

- Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

2 - Tabulková část :

a)Tabulka 1 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond

3 - Grafická část :

a)Přehledná situace ÚP obce Bezděkov v měřítku 1 : 5 000

4. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

V návrhu Aktualizace č.1 ZÚR PK byla obec Bezděkov zařazena do SON3 Specifická oblast Severní Rokycansko. V této aktualizaci by měla být podle návrhu ÚP upravena trasa obchvatu nadmístního významu – silnice II/232 dle dohod vysvětlených v kapitole č.1 odůvodnění ÚP. Na území obce Bezděkov a v jeho nejbližším navazujícím okolí byla lokální úroveň ÚSES vymezená dříve koncepčně revidována a upřesněna pro ÚP. Vyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální systémy ES, se na katastru obce Bezděkov nevyskytují. V širším okolí řešeného území ÚP byly však provázány všechny aktuálně přítomné systémy ES, aby tvořily logický systém ES.

Katastrem obce Bezděkov  prochází železniční regionální trať č.176 Chrást u Plzně – Radnice. Dle ZÚR PK má být tento úsek trati nahrazen její přeložkou v k.ú. Břasy, jejíž trasa do řešeného území ÚP nezasahuje a je dokumentována pouze ve výkresu č.6 ÚP – Širší vztahy, V návrhu ÚP je stávající trať včetně zastávky ponechána ve stávající stabilizované poloze. Změny na železnici se v souladu s požadavkem schváleného zadání ÚP nenavrhují.

5.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( §43 odst.1 stavebního zákona) s odůvodněním jejich vymezení

Mimo rámec ZÚR PK bylo nutno řešit v ÚP dále tyto širší vztahy v území :

- návrh vodovodního přivaděče z vodojemu z k.ú. Přívětice

- návrh STL rozvodů zemního plynu s jejich napojením na STL rozvody a regulační stanici VTL v k.ú Březina u Rokycan

- obsluha jednoho pozemku ze stávající účelové komunikace v k.ú. Přívětice

- v rámci upřesněného  řešení přeložky silnice II/232 návrh společné křižovatky se sjezdy pro Březinu a Bezděkov na k.ú. Březina u Rokycan a dalšího sjezdu pro Bezděkov na k.ú. Přívětice

- návrh doplnění cyklistických tras směřujících do sousedních katastrů

- stávající trasy krajských silnic, VTL plynovodu, vedení VN, sdělovacího vedení a radioreleových tras se respektují.

Vymezení těchto záležitostí je v souladu s požadavky schváleného zadání ÚP a je nutné z hlediska řešení celkové koncepce ÚP.

6.  Vyhodnocení  splnění požadavků zadání a souladu s pokyny k úpravám  návrhu ÚP

1. Návrh ÚP  zpracovala osoba (y) s autorizací dle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (viz§158 odst.1 STZ). Plán MÚSES zpracoval autorizovaný projektant ÚSES.

2. Návrh ÚP je zpracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Návrh grafické části ÚP je proveden v plnobarevném tisku v počítačovém zpracování ve formátu Dgn a předán ve formátu Pdf.

3. Návrh ÚP respektuje schválené upravené zadání ÚP  podle jeho jednotlivých kapitol takto :

Kap.1. - Vyhodnoceno v kap.1 tohoto odůvodnění.

Kap.2. - Zastavěné území bylo stanoveno k 10/2010 a opraveno dle pokynu pořizovatele k 1.úpravě návrhu ÚP před společným jednáním z 5. 4. 2011, č.j.3006/OST/11 (dále též „1.pokynu“). Zásobování vodou přiváděcím řadem z vodojemu Přívětice bylo upraveno dle změny požadované Obcí Bezděkov  dle 1.pokynu. Rovněž tak možnost řešení vrtů na celém území k.ú. Bezděkov dle předpokládaného budoucího hydrogeologického průzkumu. Řešení zásobování plynem a odkanalizování obce Bezděkov v návrhu ÚP bylo vyhodnoceno v kap.1 tohoto odůvodnění. Rovněž tak řešení přeložky silnice II/232 a ÚSES. Obecné požadavky, vyplývající z ÚAP pro k.ú. Bezděkov, jsou řešeny příslušnými částmi návrhu ÚP.

Kap.3,4. - Celková koncepce řešení ÚP vč. předpokládaných záměrů na provedení změn v řešeném území ÚP byla v průběhu zpracování návrhu ÚP upřesněna dle požadavků pověřeného zastupitele obce Bezděkov a později dle 1.pokynu znovu změněna. Upravený návrh ÚP respektuje požadavky na jeho úpravu dle 1.pokynu.

Kap.5. -   V silniční dopravě jsou navrženy místní komunikace pro obsluhu všech navržených zastavitelných ploch. Napojení obce Bezděkov na přeložku silnice II/232 je řešeno za hranicí katastru na k.ú. Březina (viz ÚP Březina) a na k.ú. Přívětice. Křížení přeložky silnice II/232 s místní komunikací („starou cestou“) je navrženo mimoúrovňové  (nadjezd „staré cesty“). Aleje podél komunikací a vodních toků nejsou v ÚP až na výjimky graficky znázorněny z důvodů přehlednosti jednotlivých výkresů, jsou však součástí přípustného využití příslušných ploch s rozdílným způsobem využití. V cyklistické dopravě návrh ÚP respektuje stávající regionální cyklotrasu a v návaznosti na okolní obce, především Březinu řeší další možné trasy. V železniční dopravě návrh ÚP respektuje navržený koridor přeložky regionální trati č.176 dle ZÚR PK i stávající trasu této trati. V souladu se zadáním ÚP a pokynem je řešena technická infrastruktura vč. nakládání s odpady, občanské vybavení i veřejná prostranství.

Kap.6.-10. - Požadavky jsou splněny textovou a grafickou částí návrhu ÚP.

Kap.11,12. - Řešení přeložky II/232 navazuje v návrhu ÚP na řešení zpracované dopravní studie, jinak bez požadavků.

Kap.13,14. - Varianta přeložky silnice II/232 byla vybrána před schválením zadání. Zmíněné „další“ možnosti řešení technické infrastruktury byly eliminovány pověřeným zastupitelem obce Bezděkov před zpracováním návrhu ÚP. Ve schváleném zadáním ÚP se nepočítalo s variantním řešením technické infrastruktury a potažmo ani se zpracováním konceptu ÚP i z důvodu, že KÚ PK nepožadoval ve svém stanovisku č.j. ŽP/1272/09 ze dne 17.2.2009 zpracování vyhodnocení vlivů ÚP z hlediska vlivů na ŽP a stanovil, že ÚP Bezděkova nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Kap.15. – Textová a grafická část návrhu ÚP částečně respektuje požadavky zadání ÚP na uspořádání a rozsah dokumentace ÚP, protože bylo nutno upravit ÚP podle Posouzení návrhu ÚP odborem regionálního rozvoje KÚ PK zn. RR/1063/12 ze 4.5.2012, přiloženého k pokynu pořizovatele k 2.úpravě ÚP před veřejným projednáním z 27.9.2012 (dále též „2.pokynu“)

Výše zmíněné posouzení se týká především nových požadavků legislativy na zpracování ÚPD a potažmo ÚP  platné od 1.1.2013, z menší části požadavků formálního charakteru.

Všechny tyto požadavky byly v 2. úpravě ÚP splněny. Je nutno zdůraznit požadavek striktního dodržení měřítka výkresové části ÚP 1:5000 u všech výkresů ÚP s výjimkou výkresu širších vztahů (1:100 000) a možnost samostatného hlavního výkresu technické infrastruktury.

Všechny požadavky pokynu ke 3.úpravě ÚP spis. zn.3263/OST/09/Svo, č.j. MeRo/1062/OST/14 ze 14.2.2014 byly projektantem splněny.

7.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení nebylo požadováno.

8.  Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona

Ve smyslu stanoviska KÚ PK, OŽP č.j. ZP/1272/09 ze dne 17.2.2009 k zadání ÚP KÚ PK nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚP (SEA) z hlediska vlivů na životní prostředí.

Dále dle tohoto stanoviska ÚP nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

9.  Sdělení jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 stavebního zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v ÚP nezpracovávalo.

10.  Postup při pořízení územního plánu

Návrh zadání ÚP byl na základě požadavků a podkladů Obce Bezděkov zpracován projektantem a předán Obci Bezděkov v říjnu 2008. Dle požadavků pořizovatele upravil projektant návrh zadání v lednu 2009. Úprava zadání pořizovatelem a určeným zastupitelem proběhla v květnu 2009 a poslední úprava podle připomínek veřejnosti 7.9.2009. Zastupitelstvo Obce Bezděkov svým usnesením  ze dne 9.12.2009 schválilo Zadání Územního plánu Bezděkov (dále jen ÚP), projednané podle §47 stavebního zákona.

Návrh  ÚP byl zpracován projektantem a předán Obci Bezděkov v listopadu 2010. Obec Bezděkov předala tento návrh ÚP pořizovateli 17.1.2011.

Pokyn pořizovatele k 1. úpravě návrhu ÚP před společným jednáním č.j.3006/OST/11 byl předán projektantovi v dubnu 2011. Tato  úprava ÚP byla předána obci Bezděkov v září 2011. Posouzení upraveného návrhu ÚP odborem regionálního rozvoje KÚ PK zn.RR/1063/12 bylo zpracováno 4.5.2012. Pořizovatel předal projektantovi elektronickou poštou pokyn k 2.úpravě ÚP před veřejným projednáním s požadavkem upravit ÚP podle jeho přílohy (výše uvedeného posouzení KÚ PK) 27.9.2012.

Vzhledem k tomu, že procesy projednání ÚP jak ze strany Obce Bezděkov, tak ze strany pořizovatele byly značně zpožděny oproti původním smluvním předpokladům bylo nutno v 2. úpravě zohlednit požadavky nové legislativy, platné od 1.1.2013. Obci Bezděkov byla předána 2.úprava začátkem května 2013.

Po veřejném projednání ÚP podle návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek pořizovatel ÚP předal dne 14.2.2014 projektantovi Pokyn k 3. úpravě ÚP ( spis. zn.3263/OST/09 Svo, č.j. MeRo/1062/OST/14) s požadavkem kontroly úpravy ÚP před vydáním ÚP. Kontrola byla provedena 3.3.2014 na MěÚ Rokycany  pí. Svobodovou za účasti projektanta ÚP. Bylo shledáno splnění  všech požadavků a vysloven souhlas pořizovatele ÚP s vyhotovením ÚP  4x v papírové podobě a 1x digitálních dat ve formátu Pdf pro vydání ÚP. Následně byl ÚP předán Obci Bezděkov k jeho vydání.

11. Odůvodnění ÚP zpracované pořizovatelem :

Obsah:

1) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu:

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

2) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

3) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.

4) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.

5) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,

6) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

7) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /SŘ/)

8) Vypořádání připomínek (viz § 172 odst. 4 SŘ)

Odůvodnění:

1) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu:

a) S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem:

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené vládou ČR, a to usnesením ze dne 17.5.2006, č. 561, pro řešené území se týkají pouze obecně platných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Řešené území  není součástí rozvojové oblasti, specifické oblasti ani rozvojové osy. Řešené území  se nachází ve správním obvodu ORP Rokycany, v okrajové poloze rozvojové osy OS1 (mimo její přilehlý územní pás), ze které nevyplývají žádné požadavky pro řešení ÚP. V oblastech koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury nevyplývají z Politiky územního rozvoje  ČR pro řešení ÚP rovněž žádné požadavky.

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydané zastupitelstvem Plzeňského kraje, a to usnesením ze dne 2.9.2008, č. 834/08 (dále jen ZÚR).

Ze ZÚR vyplývají všeobecné požadavky na tvorbu ÚP v Plzeňském kraji:

Úkolem pořizované ÚPD je zejména přispívat k zachování charakteru a k ochraně stávajících hodnot v území.

2.2. Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji

2.2.1. Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury

• změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského kraje, zejména ve specifických oblastech se sociálně ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech, které představují přirozené póly ekonomického rozvoje území,

• posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke snižování územních disparit,

• vytvářet územně plánovacích předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech,

• posilovat polycentrickou sídlení strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových oblastech a osách a podporou center venkovského osídlení. Současný stav polycentrického osídlení kraje by měl být dále rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat do vymezených rozvojových území,

• k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní

podmínky a preferované funkce území,

• výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území

• v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),

• v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci

vybavenosti usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj území,

• k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřní rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů,

• racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje,

zejména na životního prostředí,

• při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat

fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

• zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území rozvojových os, nevytvářet

v nich podmínky pro vznik pásové zástavby.

2.2.2. Rozvoj dopravní infrastruktury

• rozvíjet základní dopravní osu kraje - IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D 5 a železniční trati č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou o celostátní obvodové silnice č.19, propojený tah silnic č. 21 a 22, vymezený aglomerační okruh a železniční trati č. 180, 190 a 183,

• pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat

vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu

nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních míst a

bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180, 183 a 190,

• územní vazby se SRN podpořit vymezeným koridorem silnice I/26 s nově řešeným připojením na dálnici D5,

• ke zlepšení dopravní dostupnosti v příhraničí rozvíjet vymezený koridor tangenciální

přepravní osy Horažďovice – Klatovy – Domažlice – Bor u Tachova,

• řešit návaznosti na vymezené koridory mezinárodních a nadregionálních cyklotras.

2.2.3. Rozvoj technické infrastruktury

Územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu - jako územní

rezervy koridory VVN.

2.2.4. Ochrana krajinných hodnot

• K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.

• Ve velkoplošných chráněných územích při územním rozvoji preferovat ochranu a dotváření dochovaných krajinných hodnot před ostatními zájmy na využití území.

• V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny.

• Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny.

• Jednotlivé stožáry větrných elektráren mohou být umísťovány na krajinotvorných horizontech, vedutách a dominantách pouze výjimečně podle výsledků podrobného krajinářského vyhodnocení. Lokalizace farem větrných elektráren není z hlediska ochrany krajinných hodnot a priorit dalšího územního rozvoje na území kraje možná.

• Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto elektráren na vhodných objektech (průmyslové a

logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným způsobem funkčního využití

(brownfields).

• Chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační zástavbu a dochované části údolí využívat především pro pohybovou rekreaci.

2.2.5. Protipovodňová ochrana

Ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční

schopnosti krajiny a zpomalovat odtok z povodí.

Při územně plánovací činnosti je nutné minimalizovat:

• návrhy nových liniových dopravních staveb,

• návrhy rozšíření zástavby,

• návrhy nových vedení a zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení velkou vodou,

• návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou.

K retenci vody v území využít:

• opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny

• návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny,

• návrhy ochranných hrází a suchých poldrů a obtokových koryt,

• návrhy dalších území řízené inundace,

• zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,

• vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch

s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields).

V územních plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné

zástavby ze záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln.

Dalším požadavkem je přeložka silnice silnice II/232 (Osek-Břasy-Újezd u Sv.Kříže), která musí být v ÚP koncipována jako veřejně prospěšná stavba. Jedná se o přeložku s obchvaty sídel, která je vedena východně od zastavěného území obce Bezděkov v poloze odpovídající variantě č. 1 ve výkresu,jež tvoří přílohu tohoto zadání.

Závěr:

Z hlediska souladu předmětné ÚPD s výše uvedenými dokumenty byla ÚPD přezkoumána také Krajským úřadem Plzeňského kraje, ORR, který vydal k návrhu ÚP Bezděkov své stanovisko ze dne 4.5.2012 zn. RR/1063/12, kdy neshledal nedostatky bránící zahájení řízení o vydání územního plánu.

Předmětná ÚPD je v souladu s oběma výše zmíněnými dokumenty.

b) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území:

Cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 18 a § 19 stavebního zákona:

§ 18 Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

§ 19 Úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

Závěr:

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ÚPD vypracoval podrobně v odůvodnění autorizovaný architekt Ing.arch. Petr Leitl, ČKA 01040, projektant tohoto územního plánu. Není účelné je znovu na tomto místě opakovat. Pořizovatel se s jeho odůvodněním plně ztotožňuje a konstatuje, že cíle a úkoly územního plánování jsou v ÚPD obce Bezděkov naplněny.

c) S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

V současné době platí zákon č.183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 257/2013 Sb.

Jeho prováděcími vyhláškami řešícími oblast územního plánování jsou:

Vyhláška č. 500/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj  ze dne 10. listopadu 2006

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

Závěr:

ÚPD byla pořízena postupem podle stavebního zákona, obsah a rozsah ÚPD se řídil příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při stanovování ploch s rozdílným způsobem využití byla respektována vyhláška č. 501/2006 Sb. Závěrem tedy lze konstatovat, že ÚPD je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

d) S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Zvláštními právními předpisy jsou předpisy např. na ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, ochranu vod, ochranu ovzduší, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, ochranu ložisek nerostných surovin, odpadové hospodářství, ochranu veřejného zdraví, veterinární správa, památková péče, doprava na pozemních komunikacích, doprava drážní a letecká, ale i vodní, energetika, využívání jaderné energie, obrana státu, civilní ochrana, požární ochrana a také pozemkové úpravy.

Chránit zájmy zvláštních právních předpisů v procesu pořizování ÚPD je v kompetenci dotčených orgánů.

ÚPD byla projednána se všemi dotčenými orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí

Městský úřad Radnice, odbor stavební, 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 215, 337 01

Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 20  Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01  Rokycany 1
Ministerstvo dopravy,

Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo zemědělství, 
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Pozemkový úřad Rokycany, 
Ministerstvo životního prostředí,

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy III,Purkyňova ulice 27,Plzeň,

Obecní úřad Bezděkov, 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
Státní energetická inspekce, 
České radiokomunikace a.s., 
Český telekomunikační úřad, 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
Úřad pro civilní letectví,

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - pracoviště Plzeň.

Závěr:

V průběhu pořizování ÚPD se některé dotčené orgány vyjádřily písemně, jiné souhlasily mlčky.           K řešení rozporu nedošlo. Žádný z dotčených orgánů nevyslovil žádné požadavky na úpravu ÚPD, z čehož lze učinit závěr, že předmětná ÚPD je v souladu s požadavky zvláštních předpisů.

2) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

Krajský úřad PK, OŽP, ve svém stanovisku ze dne 17.2.2009 č.j.ŽP/1272/09 k návrhu zadání ÚP Bezděkov nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚP z hlediska vlivů na ŽP, dále stanovil, že ÚP Bezděkova nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V rámci projednávání návrhu ÚP Bezděkov se tento dotčený orgán písemně nevyjádřil.

3) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona:

Toto stanovisko nebylo vydáváno.

4) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly:

Toto stanovisko nebylo zohledněno, neb nebylo vydáváno.

5) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vybrané varianty:

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ÚPD vypracoval podrobně v odůvodnění autorizovaný architekt Ing.arch. Petr Leitl, ČKA 01040, projektant tohoto územního plánu. Není účelné je znovu na tomto místě opakovat. Pořizovatel se s jeho odůvodněním plně ztotožňuje. Varianty řešeny nebyly.

6) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch:

V obci Bezděkov byla možnost další výstavby v zastavěném území prakticky vyčerpána, krom několika málo velkých pozemků u stávajících RD, které by se event.daly oddělit a využít pro další výstavbu. Nově vymezené zastavitelné plochy pro bydlení navazují na stávající ZÚ, obklopují jej a svoji výměrou se jeví jako přiměřené k velikosti a významu sídla. Dále byla vymezena jedna plocha pro výrobu a skladování a jedna plocha pro hromadnou rekreaci (pro vznik např. sportovního hřiště), neb takovéto plochy v obci zcela chyběly a měly by přispět k dalšímu hospodářskému rozvoji a větší společenské soudržnosti obyvatel.

7) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /SŘ/):

Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Žádné takové námitky uplatněny nebyly, z tohoto důvodu není nutné o nich rozhodovat.

8) Vypořádání připomínek (viz § 172 odst. 4 SŘ)

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili připomínky takto:

Připomínky - Král Josef ze dne 25.9.2013:

Požaduje z bodu 1 na str. 33 odůvodnění ÚP Bezděkov vypustit slovo „vsak“. K jednání o připomínce byl přizván zástupce OŽP MěÚ Rokycany, p.Melková. Následně bylo dohodnuto, že připomínce bude vyhověno a bod č. 1 bude upraven následovně:

Že bod č. 1 na str.č. 33 ÚP bude upraven tak, že zde bude uvedeno: 1. domovní čistírnou odpadních vod s vypouštěním předčištěných vod v souladu se zákonem o vodách (za vyhovující DČOV lze …)

Připomínky - Josef Král a Oldřich Štembera ze dne 1.10.2013, projednáno i s OŽP (p.Melková):

- 1)  Úprava žel. tratě a zrušení zastávky Bezděkov, nesouhlas: Této připomínce nelze vyhovět, neb úprava žel.dráhy vyplývá ze ZÚR PK, které jsou pro tvorbu ÚP obce závazné.

- 2)  Odpadní vody z domovních ČOV neřešit vsakem do okolního terénu: Této připomínce nebude vyhověno, řešení likvidace odpadních vod z DČOV se řeší podle zákona o vodách vždy v následujících postupech podle stavebního zákona, např. v územním řízení, kde se otázka likvidace odp.vod z ČOV vždy řeší na základě posudku hydrogeologa. Pro omezení tohoto způsobu likvidace odp.vod z DČOV jako např. nevhodné podloží v celé obci  nebo ochrana vodního zdroje nejsou důvody.

Připomínky ze dne 9.3.2012 Josef Král a Oldřich Štembera:

- 1-  Železniční doprava: Přeložka žel.trati a zrušení zastávky v Bezděkově-nesouhlas. Připomínce nelze vyhovět, neb přeložky byla převzata ze ZÚR PK, které jsou pro územní plány závazné.

- 2-  Odkanalizování pozemků, které přiléhají k obecní cestě na p.č. 582/4 a následně prochází přes pozemek p.č. 545/1 a dále do kanalizační stoky na konec obecní cesty p.č. 835/1 (v západní části obce) nám připadá jako drahé řešení. V úseku 500m nejsou žádné RD a brzo nebudou.Navrhujeme odkanalizování opačným směrem, jestli to technické podmínky dovolí, podchod pod tratí v oblasti zastávky ČD.:Připomínce bude vyhověno, koridory kanalizace budou dle návrhu ÚP Bezděkov situačně zachovány s tím, že budou doplněny o podchod pod tratí ČD v oblasti zastávky a o přesměrování odkanalizování do rozvodí u p.p.č. 580/5 v k.ú. Bezděkov.

- 3-   Kanalizace v západní části obce: Nevyhovuje se, ve výkresech není upřesněn druh kanalizace (splaškové, dešťová nebo jednotná) toto bude řešeno až v dalším podrobnějším stupni, např. v územním rozhodnutí.

Připomínky Police ČR-DI ze dne 22.8.2013:

1)Doporučujeme zadat prověřovací studii, která vymezí uliční prostor (koridor) stavebního uspořádání pozemních komunikací a jednotlivých komunikačních napojení, které svým stavebním a dopravně technickým uspořádáním v současné době neodpovídají platným předpisům, obzvláště silnice II/232 a silnice III/2329.

2)Prověřovací studií prověřit i křižovatkové napojení silnic II/232 a III/2329, kde vzhledem k podélnému profilu komunikace II/232 nejsou zajištěny požadované rozhledy.

3)Dále se domníváme, že dopravní napojení na stávající silniční síť nových lokalit není v souladu s platnou ČSN 736102, obzvláště úhel napojení místních komunikací k silnici II/232 a III/2329.

Dle dohody pořizovatele, určeného zastupitele, odboru dopravy, projektanta a policie ze dne 31.10.2013 projektant projednal připomínky Policie s odborníkem – autorizovaným inženýrem pro pozemní komunikace Ing.Karlem Nedvědem.

Připomínce bude vyhověno částečně a to tak, že odůvodnění ÚP Bezděkov bude doplněno takto: „Podél průtahů silnic II. a III. třídy obcí Bezděkov bude oddělení dopravy zajištěno realizací minimálně jednostranného chodníku pro pěší v rámci koridorů dopravní infrastruktury územního plánu. V rámci ploch koridorů dopravní infrastruktury bude řešena úprava křižovatky silnic II/232 a III/2329 v centrální části obce pro zajištění bezpečnosti v křižovatkovém napojení. Úpravu křižovatkového napojení místní komunikace na jižním okraji obce nelze s ohledem na rozsah a situování stávající zástavby řešit na k.ú. Bezděkov. Řešení je nutné hledat v rámci ÚP Březina. V ÚP Bezděkov je vytvořen dostatečný prostor ploch dopravní infrastruktury pro řešení v navazujícím katastru.“

Funkci požadované prověřovací studie bude mít dokumentace pro územní rozhodnutí, kterým budou řešeny dopravní problémy zmíněné v připomínkách policie.

Připomínky a námitky byly projednány s dotčenými orgány podle § 53 odst. 1 stavebního zákona a následně byl  upraven návrh ÚP.

K návrhu rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení připomínek se vyjádřil KÚPK, ORR, dopisem ze dne 10.2.2014 zn. RR/517/14 s tím, že souhlasí, neb přeložky železniční trati č. 176 je součástí ZÚR a ÚP musí tento záměr respektovat.

Územní plán Bezděkov bude projektantem upraven podle výše uvedeného, doručen pořizovateli, který po kontrole provedené úpravy předloží ÚP zastupitelstvu obce k vydání.

#### D.   Grafická část odůvodnění

5.    Koordinační výkres                                                                              1: 5 000

6.    Širší vztahy                                                                                          1: 100 000

7.    Předpokládané zábory půdního fondu                                                 1:  5000

Poučení :

Proti  územnímu plánu Bezděkov vydanému formou opatření  obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

Místostarosta obce                                                                           Starosta obce

Miloš Kesl                                                                                         Vojtěch Sedláček